| Pracownia Dydaktyki Fizyki Instytut Fizyki UMK w Toruniu |  |
| --- | --- |

BADANIE  ZJAWISKA  DUDNIENIA
WSPOMAGANEGO  KOMPUTEROWO

Cele ogólne

- Utrwalenie podstawowych pojęć fizycznych odnoszących się do drgań i fal.

- Poznanie podstawowych zasad wytwarzania, rejestracji i analizy dźwięku za pomocą komputera i zestawu pomiarowego Coach.

Cele operacyjne

- Przypomnienie wielkości opisujących fale dźwiękowe: natężenia, wysokości i barwy dźwięku oraz pogłębienie rozumienia fizycznych podstaw dotyczących zjawiska dudnienia.

- Pogłębienie fizycznych podstaw dotyczących zjawiska dudnienia: jak powstają dudnienia 
i jak się je opisuje.

- Nabycie umiejętności:

- wykorzystania możliwości programu COACH 5 do badania zjawiska dudnienia.

- prawidłowego operowania zestawem akustycznym w celu przejrzystej rejestracji zjawisk akustycznych, a w szczególności dudnień (uzyskanie „klasycznego” dudnienia przez równoczesne pobudzenie obu kamertonów).

- prawidłowej analizy i interpretacji fizycznej otrzymanych wyników.

- stosowania wiedzy o dudnieniach do wyjaśniani zjawisk z życia codziennego.

## Stosowane przyrządy:

Zestaw komputerowy

Interfejs pomiarowy Coachlab II

Program Coach 5

Czujnik dźwięku

2 kamertony

Metalowy przedmiot obciążający widełki stroikowe

Młoteczek

## Badane zjawisko

Dudnienia powstają wówczas, gdy nakładają się ze sobą dwie fale o częstościach niewiele różniących się od siebie, przy czym efekt jest najwyraźniejszy, gdy ich moc jest w przybliżeniu równa. Aby wytworzyć takie dudnienia wykorzystujemy dwa kamertony, z których jeden przestrajamy doczepiając dodatkową masę, po czym pobudzamy je do drgań. Wytworzona w ten sposób fala akustyczna, będąca złożeniem dwóch fal o różnych częstościach, ma charakter fali modulowanej (za dudnienia odpowiedzialna jest właśnie ta modulacja). Częstość nośną fali oraz częstość modulacji możemy powiązać z częstościami źródłowymi (tzn. z częstościami obu kamertonów) korzystając z odpowiednich wzorów trygonometrycznych. Dokonujemy zatem superpozycji (nałożenia) dwu fal o różnych lecz niewiele różniących się częstościach; fale te opisują funkcje (1 i (2 :

(1 = A cos((1 t + ( 1)

(2 = A cos((2 t + ( 2)						(1)

(1 ( (2  .

Po złożeniu otrzymamy:

( = (1 + (2 = A [cos((1 t + ( 1) + cos((2 t + ( 2)] .				(2)

Po zastosowaniu wzoru na sumę cosinusów przekształcimy (2) do postaci:

(3)

lub

(4)

Wzór (4) interpretujemy następująco: czynnik ujęty w nawias kwadratowy odpowiada za zmieniającą się amplitudę drgań, czyli modulację (jest on wolnozmienny, ponieważ 
((1-(2 ( 0), drugi czynnik zaś odpowiedzialny jest za falę nośną. Powyższy wzór możemy zatem zapisać następująco:

( = [2A cos((mod t + (’)] ( cos((noś t + (’’)			(5)

gdzie:

(6)

Dzieląc wzory (6) stronami przez 2( otrzymamy:

(7)

gdzie f oznacza częstotliwość.

## Wykonanie doświadczenia

Wyznaczenie częstotliwości modulacji (fmod) i częstotliwości fali nośnej (fnoś).

- Do konsoli pomiarowej Coachlab II podłącz czujnik dźwięku np. do wejścia pomiarowego nr 1.

Rys.1.  Sposób podłączenia czujnika dźwięku do konsoli pomiarowej.

- W programie Coach 5 do wejścia pomiarowego nr 1 konsoli pomiarowej przesuń i upuść ikonę czujnika pomiarowego.

Rys.2.  Widok konsoli pomiarowej w programie Coach 5.

- W jednym z okien umieść wykres ciśnienia (od -45 Pa do 45 Pa) w funkcji czasu. Parametry pomiarowe dla czasu wybierz następująco: czas pomiaru – 5 s, ilość pomiarów w ciągu 1 sekundy – 1000.

- Ustaw dwa kamertony otworami naprzeciwko siebie. Umieść dodatkowy metalowy element na widełkach jednego z kamertonów, aby częstotliwość wytwarzanej fali była nieco niższa od wytwarzanej fali przez drugi kamerton.

- Uderz mocno młoteczkiem widełki obydwu kamertonów i przystaw mikrofon jak najbliżej ich otworów. Zarejestruj wytworzoną falę akustyczną i przeanalizuj oscylogram w powiększeniu.

Rys. 3. Dudnienia zarejestrowane za pomocą programu Coach 5.

## Obliczenia

Na podstawie znajomości częstotliwości modulacji i częstotliwości fali nośnej oblicz częstotliwości fal współtworzących dudnienia.

- Wyznacz częstotliwość modulacji fmod

Posługując się programem Coach 5 odczytaj okres modulacji, korzystając ze wskazówki zawartej na poniższym rysunku.

Rys. 4. Okres modulacji zaznaczony za pomocą ramki.

- Wyznacz częstotliwość fali nośnej fnoś

W tym celu użyj transformacji Fouriera korzystając z następujących opcji (po wciśnięciu prawego klawisza myszy): Analyse, Signal analisis, Fourier transform.

Rys. 5. Widmo częstotliwości badanej fali akustycznej.

3. Przekształć wzór nr 7 i oblicz częstotliwość f1 i f2 .

## Dyskusja wyników i wnioski

- Częstotliwość drgań widełek kamertonu z dodatkową masą zależy od miejsca jej przymocowania.

- Im wyżej przymocowana jest dodatkowa masa do widełek kamertonu, tym niższa częstotliwość wytwarzanych drgań.

- Częstotliwość modulacji i częstotliwość fali nośnej zależą od różnicy częstotliwości kamertonów, czyli od miejsca przyczepienia dodatkowej masy do jednych z widełek.

- Częstotliwość drgań kamertonu zależy od temperatury widełek.

- Zastanów się, gdzie zjawisko dudnień występuje w twoim otoczeniu.

- Znajdź w literaturze przykłady wykorzystania zjawiska dudnień w nauce i technice.

Literatura

- Pomiary fizyczne za pomocą komputera, H. Szydłowski, Wydawnictwo UAM, Poznań 1999.

- Doświadczenia fizyczne wspomagane komputerowo, Pracownia Dydaktyki Fizyki IF UMK, red. J. Turło, 1995.

- Fizyka doświadczalna, Sz. Szczeniowski, cz. I, PWN, Warszawa 1972.

Opracowanie:   Andrzej Karbowski